Памятка заказчика

Технические требования к объекту для установки натяжных потолков.

1.Уважаемый Заказчик, перед установкой натяжного потолка Вам необходимо будет подготовить помещение следующим образом:

- убрать комнатные растения и домашних животных, а также все ценные предметы и вещи, которые могут деформироваться при изменении температуры в процессе установки натяжных потолков; неотъемлемые детали интерьера, которые могут деформироваться при изменении температуры до +90*С, должны быть защищены термоизоляцией.

- обеспечить свободный доступ к стенам по всему периметру помещения.

- обеспечить наличие исправных питающих розеток с напряжением 220В.

-гипсокартон, керамическая плитка и другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены и выдерживать усилие на отрыв не менее 60кг/м.п.

- к местам, где должны быть осветительные приборы (люстры, светильники), силами заказчика должна быть проведена электропроводка (электропроводка крепится к потолку так, чтобы не было провиса провода).

-уведомить исполнителя о местах прохождения коммуникаций (электропроводки, трубопроводов) помещений, в которых будет устанавливаться натяжной потолок. Если к моменту монтажа Вы этого не сделали, и произошло повреждение коммуникаций, то все расходы, связанные с ликвидацией повреждения и возмещением ущерба, Вы несете самостоятельно. Если устранение производится силами Исполнителя, то Вам выставляется дополнительная смета за выполненные работы.

2. В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по уровню. По Вашему письменному желанию возможно отклонение плоскости потолка от уровня горизонта.

В случае обнаружения пустот, электропроводки и иных коммуникаций в верхней части стен, натяжной потолок может проходить ниже базового потолка на 4-15см. Точное расположение натяжного потолка определяется на объекте.

3. В зависимости от фактуры полотна и его площади при нормальной температуре потолок может иметь провис (для площади 45-60кв.м провис 3-8см).

4. В случае предоставления своих встраиваемых в натяжной потолок светильников и других элементов, Вам необходимо будет до момента установки предоставить их образцы Исполнителю. При этом светильники должны удовлетворять следующим условиям:

с лампами накаливания (до 60 Вт):

            - мощностью до 40Вт – любые,

от 40 до 60Вт – только поворотные,

ширина декоративной чашки не менее 16мм,

галогеновые до 50Вт      мощностью до 35Вт – любые,

от35 до 50Вт только поворотные

ширина декоративной чашки не менее 16мм.

5. При установке люстры в натяжной потолок с лампами накаливания необходимо выдерживать расстояние от поверхности ламп до натяжного потолка не менее 10см. Монтаж люстр не входит в обязанности монтажников натяжных потолков.

6. Желательно, чтобы установка натяжных потолков происходила при черновой отделке стен ( отсутствие обоев, краски, декоративной штукатурки и т.д.), чтобы избежать возможной порчи Вашего имущества. При невыполнении данного условия Исполнитель ответственности за состояние стен после установки натяжных потолков не несет.

7. Если поверхность стен имеет неровности, в местах примыкания стены и натяжного потолка после установки декоративной накладки (плинтуса) могут оставаться щели до 2-5 мм, которые могут быть заполнены герметиком.

8. Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок, должен быть в пределах +5 до +70*С.

Уважаемый Заказчик, помните, что:

В случае изменения дизайнпроекта после заказа натяжного потолка, Вы несете ответственность в полном объеме, т.е. перекрой потолка, дополнительные услуги осуществляются за Ваш счет.